纳茵特“九宫”城市普及赛

机器人现场任务赛规则

一、“九宫”普及赛机器人现场任务赛

“九宫”普及赛机器人现场任务赛，意在搭建一个实践和创新的平台，使学生、机器人爱好者在指导教师和教练员的指导下，在学校、家庭、校外机器人工作室或科技实验室里，以小组研究的方式，学习机器人控制器、驱动器、传感器、编程方法，综合应用机器人技术创造性地解决问题。

在比赛现场根据现场任务要求选择控制器、执行器、结构件、传感器，搭建具有完全自主能力的机器人并进行编程。参加选手，将以完成任务的程度或质量、解决方案的科学性、可靠性、创新性为衡量指标，迎接同伴的挑战。

二、参加“九宫”普及赛机器人现场任务赛需要具备的知识与技能

⑴ 至少能使用一种3.2节列出的可选机器人控制器并具有编写机器人动作程序的能力；

⑵ 熟悉3.2节列出的机器人常用结构件并具有设计、搭建机器人本体结构的能力；

⑶ 熟悉3.2节列出的机器人常用传感器并具有选择、使用传感器的能力；

⑷ 根据任务要求进行系统规划与设计的能力。

三、“九宫”普及赛机器人现场任务赛的器材

九宫普及赛的比赛器材由选手自备，要求如下：

①控制器；②传感器；③显示器；④结构件和电机；⑤电源五大类。

3.1控制器的规格

- 控制器的供电电压不超过5V

- 可以连接不少于2路、不多于4路的直流电机

- 可以连接不少于4路不多于6路的舵机

- 可以同时接入不少于4路的模拟传感器和不少于4路的数字传感器

- 可以接入IIC接口和SPI接口的传感器

3.2可能使用的传感器

| 单路灰度传感器 | 单路颜色传感器 |
| --- | --- |
| 单路红外测距传感器 | 单路超声波测距传感器 |
| 单路红外避障传感器 | 单路接触传感器 |
| 声音传感器 | 单路光线传感器 |

3.3可能使用的显示模块

- 单路单色LED模块

- 单路全彩LED模块

- 显示屏

3.4结构件和电机

- 额定电压不超过6V的电机或减速电机

- 额定电压不超过6V的标准舵机

- 结构件可使用拼插或螺丝方式连接，但不允许使用粘接、焊接的方式连接

3.5电源的规格

- 根据机器人电源连接方式不同（串联或并联），机器人使用的所有电压不得超过5V。

3.6 严格禁止使用的设备

- 集成循迹卡或类似模块

- 外置电机驱动板或模块

- 具有无线通信功能的模块

3.7 软件要求

可以使用图形化编程软件或基于程序设计的软件进行控制。

四、“九宫”普及赛机器人现场任务赛可能包含的任务

- 循迹：简单和复杂路线（循迹复杂度由现场决定，使用黑色胶带贴于有区别于黑线的平整地面）

- 颜色识别

- 距离判断：可能会出现如定点停车等任务；

- 躲避障碍物

- 推动重物到指定位置

注：以上任务可能以单独或以任务组合的方式出现

五、场地说明（下图为参考图样）

图5-1

5.1  场地规格

由九格45*45cm 的单元格写真喷绘而成的场地（按照3*3排列），场地大小为135*135cm。

5.2  单元格

45*45cm方格（如图5-2），内有若干个Φ5 小圆点（浅灰色）组成，比赛现场裁判使用各种颜色（黑、红、绿等不同颜色）宽度为1.5~2cm胶带沿Φ5 小圆点（浅灰色）贴出对应的轨迹线路和任务模块。

图5-2

5.3  辅助线

辅助线为1.5~2CM宽、长度为10CM左右的黑线，使用时可以弯曲，但不能折断，只能沿Φ5 小圆点（浅灰色）贴。比赛时允许要求裁判贴不超过2条的辅助线，以便于机器人的更好行走。要贴辅助线需在机器人启动前提出，计时一旦开始就不可以加减或更改辅助线了。

5.4  转弯标志位

图5-1中标志的①②③④⑤⑥为可能的转弯标志位，比赛时在选定的位置上贴上有色条（如黄色条长度2CM左右），以示在此转弯。机器人进入路口时，若进入线左侧有转弯标志，如图5-3，机器人则需沿最左边的引导线通过；若进入线右侧有转弯标志，如图5-4，机器人则需沿最右边的引导线通过；若进入线两侧都无转弯标志时，如图5-5，机器人可以选任意引导线通过（出口处的转弯标志不影响）；否则视为违规，每次扣10分。

转弯标志说明如下表：

| 图样 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 图5－3 | 进口左边有转弯标志，正确行走为从最左边的引导线走出路口。 | 其他视为违规 |
| 图5－4 | 进口右边有转弯标志，正确行走为从最右边的引导线走出路口。 | 其他视为违规 |
| 图5－5 | 进口两边都没有转弯标志，可以沿任意引导线走出。 | 无违规 |

5.5  环境条件

比赛场地尽可能为冷光源，低照度，低磁场干扰，场地尽可能保持平整。辅助线与印刷线之间存在差异，参赛选手应考虑比赛现场存在各种实际情况的可能性，具备适应比赛现场的能力。

六、任务说明例举

| 区块名称 | 区块参考图形 | 任务说明 |
| --- | --- | --- |
| 开始区 终点区 |  | 成功离开起点区（菱形）(机器人的垂直投影完全离开起点区)得10分。 机器人可以从任意位置沿轨迹线进入终点区，即整个任务结束（机器人垂直投影接触到十字中心点即可），此任务得分10分。 |
| 线路区 |  | ★线路区场地块45*45cm，内部线路宽1.5~2cm； ★每成功通过一个线路区单元得10分；重复行走不加分；多次行走取最高分； ★线路区可能会有转弯标志，若有转弯标志，机器人应按转弯标志行走；未按规定通过，每次扣10分； ★左侧为该届赛事参考图形，比赛时以现场公布为准。不同的组别可以适当改变线路难度。 |
| 任务区 |  | 神秘任务（下列任务中抽选一个，也可根据实际情况调整） 自我展示 在圆内完成自我表演，动作（直接通过不算）、发声、发光、显示等，每项计8分，最高不超过20分； 斗牛 在圆内放置一个330ML的未开拉罐饮料，用机器人将其顶出到图区外（罐体垂直投影在圆上或圆外）即得20分； 盲人探路（色） 在圆内贴有十字交叉线，通过灰度检测其颜色，并发出叫声（红色为1声；黄色为2声；蓝色为3声），叫声数正确得20分； ★此任务未能正确离开单元也得分。 ★此任务进出口处可能会有转弯标志，若有转弯标志，机器人应按转弯标志行走；未按规定通过，每次扣10分。 |
|  |  | 子路问路 ★在参赛队调试好后，由裁判随机抽取颜色（红、黄、蓝），在单元进口与出口处贴上1.5~2cm的色条（垂直于引导线，长度为4~5CM，两边平分） ★根据进入口的贴条颜色确定通过哪条色线，红色往红色线路通过，黄色往黄色线路通过，蓝色往蓝色线路通过。正确通过此单元得20分。 |
|  |  | 迷失丛林 单元内为多线路区，从一个路口进，从另一个路口出，成功走出该模块得20分。 |

任务要求：

| 组别 | 轨迹区 | 任务区 |
| --- | --- | --- |
| 小学组 | 简单线路 | 神秘任务/迷失丛林/子路问路 （无线路转弯标志） |
| 中学组 | 较复杂线路 | 神秘任务/迷失丛林/子路问路 （线路转弯标志6选1） |

六、竞赛流程

6.1搭建、编程、调试

待参赛选手进入封闭的比赛场地后，现场公布地图，设计任务场地，选手在接下来的2小时内现场独立搭建、修改程序、调试机器人。

机器人原始状态应为出厂状态，部件为最小部分，带电部分必须分离。

6.2启动

机器人在“起点区”内待命，启动键按下时开始计时。

6.3结束

机器人抵达终点区，则该轮比赛结束，计时停止；从机器人启动开始计时，时间达到3分钟，无论任务完成与否，则此轮结束，之前得分有效。

在任务执行过程中，未经裁判允许参赛队员接触机器人，则该轮比赛终止，已完成任务的得分有效。

6.4重试

比赛开始后，直到3分钟结束为止，每台机器人有一次重试机会，重试必须从起点区开始。

选择重试后，之前的任务得分清零，其间计时不停止，之后的任务得分为有效。

6.5处罚

未按转弯标志通过路口，每次扣除10分。

机器人或者选手破坏场地，每出现一次扣除10分，且由此完成的任务不得分。故意破坏场地者将取消比赛资格。

七、评分标准

评分分为两项内容：结构设计分和任务分。

每组参赛选手有两轮比赛机会（两轮场地一致），如时间允许，可由组委会决定是否在两轮比赛期间适当增加调试时间。两轮比赛得分相加，作为最终比赛成绩。每场比赛，均按赛场上的实际状态记录成绩，得分精确到0.1分。每轮最长计时3分钟，超过3分钟则任务结束，之前得分有效。

任务总分 = 各个任务分值之和 - 扣分。

单轮成绩 =任务总分。

总得分= 结构设计分+两轮成绩之和。

得分高者排名靠前，得分相同时以时间短者排名靠前，两者均相同时以最好的单轮成绩做比较。

附：计分表

“九宫”普及赛机器人现场任务赛成绩统计表

参赛队：                                                               日期：     年   月    日

| 区域 | 任务 | 分值或说明 | 第一轮得分 | 第二轮得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始/结束 （单元格1） | 开始 （单元格1） | 10分 |  |  |
|  | 结束 （单元格1） | 10分 |  |  |
| 线路区 （单元格2、3、4、6、9） | 线路一 （单元格2） | 10分 |  |  |
|  | 线路二 （单元格3） | 10分 |  |  |
|  | 线路三 （单元格4） | 10分 |  |  |
|  | 线路四 （单元格6） | 10分 |  |  |
|  | 线路五 （单元格9） | 10分 |  |  |
| 任务区 （单元格5、7、8） | 迷失丛林 （单元格7） | 20分 |  |  |
|  | 子路问路 （单元格8） | 20分 |  |  |
|  | 神秘任务 （单元格5） | 20分 |  |  |
| 犯规罚分 | 10分/次 |  |  |
| 完成时间 | 秒（3分钟内） |  |  |
| 单轮得分 | 任务总分 |  |  |
| 结构设计 | 20分 |  |
| 总得分 | 结构分+两轮成绩之和 |  |

关于取消比赛资格的记录：

原因：

裁 判 员：                                                           记 分 员：                             ;

参赛队员：                                                         参赛队员：                             ;

裁 判 长：                                                          数据录入：                             .

# Text boxes

Φ5 小圆点